## Slide 1: LED Treiber Lightning Talk
Lucas Pleß, Chaostreff-Dortmund

## Slide 2: Grundlagen LED / U = R * I
Ohmscher Widerstand: I = U / R
Also:
Linearer Zusammenhang
Gibst du Spannung drauf, stellt sich ein Strom ein
Beispiele: einfacher Widerstand, Glühlampe, Heizung, etc..

## Slide 3: Halbleiter, LED
Bei Halbleitern:
Kein linearer Zusammenhang zwischen Spannung und Strom
Spezifische Kennlinen je nach Bauteil

## Slide 4: Kennline einer LED
Verschiedene LEDs haben unterschiedliche Kennlinien.
Aber jede hat so einen Knick
Zum Betrieb stellt man einen Strom ein, die am Bauteil abfallende Spannung stellt sich (je nach Strom) dann ein

## Slide 5: LED mit Widerstand
Simpelster LED Treiber: ein Vorwiderstand
Einfach, Billig, für kleine LEDs sehr gut
Problem aber wenn: Strom wird groß (Starke LED)
Warum?
Weil über den Widerstand ja die überflüssige Spannung abfällt. (Merke: P=U*I und I=U/R)
Das bedeutet: Es wird viel Leistung am Widerstand verbraten. -> Schlecht!

## Slide 6: LED mit Widerstand
+ 12V (VCC oder „Plus“)
0V (GND oder „Minus“)
UR = UG – ULED = 12V – 2,1V = 9,9V
I = 20mA
UR = UG – ULED = 12V – 3,6V = 8,4V
I = 350mA
R = UR / I = 9,9V / 20mA = 495Ω
PVERLUST = PR = UR * I = 9,9V * 20mA = 198mW = 0,2W
PVERLUST = PR = UR * I = 8,4V * 350mA = 2,94W
R = UR / I = 8,4V / 350mA = 24Ω
Ströme abhängig von der Spannung!

## Slide 7: Parallel oder Reihenschaltung?
Reihenschaltung:
PVERLUST = 1,2*350mA = 0,42W

## Slide 8: Parallel oder Reihenschaltung?
Parallelschaltung:
PVERLUST = 3 * (8,4*350mA) = 8,9W

## Slide 9: Parallel oder Reihenschaltung?
Also?
Betriebsspannung überlegen
  z.B. 5V / 12V oder 24V
  Je nach vorhandenem Netzteil
Dann so viele LED in Reihe wie möglich
  Flussspannung einer LED beachten und noch Regelspielraum für den Treiber (oder Widerstand) lassen
  z.B. UGES = 12V und ULED = 3,6V
    Drei LED: 3x 3,6V = 10,8V -> Passt
    Vier LED: 4x 3,6V = 14,4V -> zu viele
    Zwei LED: 2x 3,6V = 7,2V -> Passt, aber zu viel Verlust am Widerstand (mit einem Treiber wäre das tragbar)
Möchte man dann mehr LED betreiben als „optimal“ in reihe „gehören“, schaltet man diese Stränge dann parallel

## Slide 10: Lineare Treiber
Anstelle des Widerstandes kann ein anderer Halbleiter als Konstant Stromquelle geschaltet werden.
Vorteil: Keine (Versorgungs-)Spannungsabhängigkeit
Nachteil: Überschüssige Energie (aus der Versorgungsspannung) wird auch einfach „Verbraten“ -> Wärme
LM317T, eigentlich ein Spannungsregler, hier als Stromquelle Verschaltet
R1 = 1,25V/ILED ILED = 1,25V/R1

## Slide 11: PWM
Man kann PWM zum Dimmen von LEDs nehmen
  Benötigt also immer noch einen Vorwiderstand
  PWM Frequenz sinnvollerweise schneller als das Auge. Bewährt hat sich alles > 150Hz
PWM kann auch in Verbindung mit einer Induktivität als Stromtreiber eingesetzt werden
  also ein getakteter Treiber
  weniger Verluste 

## Slide 12: PWM?
PWM = Pulsweitenmodulation
Feste Frequenz für einen Zyklus (muss nicht, ist aber meistens so)
PWM ist das Geräusch der S1 beim anfahren 
In einem Zyklus macht man den Ausgang…
  Kurz an -> wenig Leistung, LED Dunkel
  Lange an -> viel Leistung, LED Hell
  Dauerhaft an (geht auch) -> Blingbling!
  Niemals an -> dunkelheit
© om.dharlos.de

## Slide 13: Getaktete LED Treiber
Prinzip wie bei Schaltnetzteilen
Also: Taktgeber, Schalter (Halbleiter), Energieszwischenspeicher (Induktivität d.h. Spule), Schneller Gleichrichter und Spannungsrückführung
Wichtig: Entstörung, da Takt rel. Hochfrequent (z.B. etliche 10kHz)
Je höher die Schaltfrequenz, desto kleiner kann die Induktivität sein (spart Platz, muss aber besser entstört werden)
Spule muss für Max Strom ausgelegt sein, darf nicht in die Sättigung gehen. Keine Drosselspule von Reichelt kaufen -> Verluste zu hoch also Reichelt „Power-Induktivitäten, SMD“ kaufen

## Slide 14: Verschiedene Regler Arten
Buck-Regler „Abwärtswandler“ (Ausgang<Eingang)
Boost-Regler „Aufwärtswandler“ (Ausgang>Eingang)
Buck-Boost (Spannungen egal )
Diode (Schottky) muss schnell sein, z.B. SB140 oder LL5819SMD
Kondensator möglichst Low-ESR, z.B. Tantal oder Elko 10µF/35V

## Slide 15: Buck-Regler
Höhere Spannung wird durch Mosfet geschaltet für kurze impulse
Spule wird geladen, Spannung abgeschaltet, Magnetischer Fluss lässt Strom weiter fliessen.
Kondensator zur Glättung
Diode zum Schutz der Eingangs- Spannungsquelle

## Slide 16: Boost-Regler
Kleinere Spannung liegt an Spule an. Spule wird „kurzgeschlossen“ durch Mosfet. Dadurch aufbau Magnetfeld. Bei abschalten des Mosfets weiterfluss durch Schottky Diode in Kondensator/Ausgang
Bei Weiterfluss schneller Anstieg der Spannung an der Spule, Spule baut Magnetfeld ab -> Energie in den Kondensator
Elektrisiergerät

## Slide 17: NE555 mit Mosfet
NE555, das Wald und Wiesen Bauteil
T3 schaltet den Strom
T1 und T2 Thermisch gekoppelt (Differenzverstärker)
Die beiden messen dann die Spannung über R1 (das entspricht rechnerisch dem Strom durch die LEDs)
D1 leitet Energie von L1 um (schnelle Schaltdiode)
Pulsbreite auf T3 stellt Strom ein

## Slide 18: Stromregler mit MC34063
Verbreitetes Bauteil
Leider nicht auf LED spezialisiert
Daher Sonderschaltung für LED
Nachteile diese Schaltung: höhere Ripple, das ist aber für LEDs egal, da für das Auge nur der mittlere Strom zählt.
Notes: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED